## Slide 1
노약자 보이스피싱 예방 스마트 금융 보안 ATM · 2차 개발 착수 브리핑
금융 보안 ATM
해부도
할머니가 받은 의심스러운 문자 한 통이, 어떻게 ATM의 서보모터를 멈추고 결국 사람(콜센터 상담원)의 최종 판단으로 이어지는지 — 그 경로를 그대로 열어봅니다.
Next.js
FastAPI + JWT
MySQL
QR 인식(OpenCV)
Raspberry Pi 5
1차 완성본(Mock 하드웨어) 기준 · 2차 개발(GPIO 확정 및 실배선) 착수 전 필독 자료

## Slide 2
02 / 13
CAST
이 시스템은 사실, 오감을 나눠 가진 팀입니다
사람이 눈으로 보고 · 뇌로 판단하고 · 손으로 움직이듯, 이 시스템도 5개 부품이 역할을 하나씩 나눠 맡습니다.
🖥
얼굴
Frontend · Next.js
문자검사·ATM·콜센터, 서로 다른 3개의 얼굴이에요
🧠
뇌
Backend · FastAPI
문자의 위험도를 점수로 매기고 판정해요
📓
공책
Database · MySQL
계정·문자·판정·세션을 9개 표에 적어요
👁
눈
Vision · QR 인식
사물이 아니라 QR 코드를 읽는 눈이에요
⚡
손
Hardware · Pi 5
때로는 '안 움직이는 것'이 손의 임무예요
지금부터 한 명씩, 그리고 이들이 나누는 대화를 하나씩 살펴봅니다.

## Slide 3
03 / 13
SYSTEM MAP
누가 누구에게 말을 거나요?
Frontend
문자검사·ATM·콜센터
Backend
FastAPI (위험판정+세션)
Database
MySQL(9개 테이블)
분석 결과 화면
위험시 QR 표시(백엔드 왕복 없음)
라즈베리파이 5 ATM
QR 스캔 + 서보 배출기
REST(JSON) + JWT 로그인
저장 / 조회 (SQLAlchemy)
QR 즉석 생성
서버 검증+상태보고
QR에는 session_id만 담겨요 — 위험 등급 본문은 QR을 만드는 순간 통신하지 않고, ATM이 나중에 서버에 직접 물어봐서 확인합니다.

## Slide 4
04 / 13
FRONTEND
🖥
얼굴 — 서로 다른 3개의 화면
Next.js · TypeScript · Tailwind CSS — 하나의 대시보드가 아니라 역할별 화면 3개
/messages, /result — 노약자용: 문자 고르기/입력, 위험시 QR 표시.
/atm — 7인치 터치 시뮬레이터: 금액 버튼, 상태별 안내.
/callcenter — 상담원 전용(로그인 필요): 세션 검토·해제.
시작 화면(/)엔 큰 버튼 '문자 검사하기' 하나뿐이에요 — 노약자가 헤매지 않도록.
/atm 화면 — 파이 로컬 데몬을 1초마다 폴링
GET http://localhost:8100/state
→ READY / WITHDRAW_ENABLED /
WITHDRAW_BLOCKED / CALL_CENTER

## Slide 5
05 / 13
BACKEND
🧠
뇌 — 문자의 위험도를 점수로 매겨요
FastAPI + SQLAlchemy · 라우터 8개
위험 범주 7개의 가중치를 더해 100점 만점으로 계산해요(backend/analysis/keywords.py).
0~29점 SAFE · 30~69점 CAUTION · 70~100점 DANGER — 그대로 ATM의 ALLOW/VERIFY/BLOCK이 돼요.
사람이 최종 해제하는 함수(resolve_callcenter)가 시스템에서 상태를 자동으로 바꾸는 유일한 통로예요.
위험 범주 7종 가중치 (keywords.py)
기관 사칭 표현 감지 35
현금 인출 요구 감지 30
범죄 연루 언급 감지 25
송금·이체 요구 감지 25
비밀 유지 요구 감지 25
특정 장소 현금 전달 감지 25
긴급 행동 요구 감지 15

## Slide 6
06 / 13
DATABASE
📓
공책 — 9개의 표에 나눠 적어요
MySQL — 상시 폴링 센서가 없어서 sensor_readings 표는 일부러 만들지 않았어요
users
계정(user/agent)
friendships
가족·지인 연락처
chat_rooms
문자 대화방
messages
문자 원문
analysis_results
위험 판정 결과
atm_sessions
세션·ATM상태·콜센터
devices
배출기·QR스캐너·부저
control_log
제어 이력
체크 주목할 점: SAFE로 판정돼도 세션은 항상 만들어져요 — ATM이 나중에 '이 세션은 제한 없음'을 서버에서 직접 확인할 수 있어야 하니까요.

## Slide 7
07 / 13
VISION
👁
눈 — 이 팀은 다른 걸 봐요
OpenCV cv2.QRCodeDetector — 다른 팀들의 YOLO 사물인식과 완전히 다른 '눈'
vision/qr_check.py는 카메라로 QR을 읽어 콘솔에 출력만 해요 — 백엔드로 아무것도 전송하지 않는 순수 로컬 테스트 도구예요.
백엔드와 진짜로 통신하는 QR 인식은 pi/qr_scanner.py에 있어요 — 즉 '눈'의 진짜 위치는 라즈베리파이 쪽이에요.
같은 QR을 3초 이내에 다시 읽으면 무시해요(중복 처리 방지).
QR 안에 든 것 (session_id 하나)
{ "session_id": "VP-000003" }
# 오프라인 백업용(선택): risk_level도
{ "session_id": "...", "risk_level":
"DANGER" }

## Slide 8
08 / 13
HARDWARE
⚡
손 — 때로는 '안 움직이는 것'이 임무예요
라즈베리파이 5 · gpiozero(AngularServo) · pi/main.py + hardware_provider.py 이미 존재
핵심 요구사항(FR-09): 상태가 정확히 WITHDRAW_ENABLED가 아니면, 출금 버튼을 눌러도 서보모터 호출 자체를 하지 않아요.
배출 시 게이트·밀대 서보를 0°→90°로 열고 1.0초 대기 후 복귀해요.
콜센터가 풀어줬는지 3초마다 확인하고, ATM 화면은 파이 데몬을 1초마다 확인해요 — 서로 다른 두 폴링 주기예요.
request_withdraw() 핵심 로직
if atm_status != "WITHDRAW_ENABLED":
return dispensed=False
# 액추에이터 호출 안 함
provider.set_actuator_state(
"cash_dispenser_1", "DISPENSING")

## Slide 9
09 / 13
연동의 규칙
다섯 부품이 대화하는 공용어 : REST API + JSON
REST API는 '식당 메뉴판'과 같아요 — 정확한 이름(URL)과 주문서 양식(JSON)만 지키면 음식이 나옵니다.
X-Device-Api-Key — 기계(ATM)용. 다른 팀과 대소문자까지 동일해요.
Authorization: Bearer … — 사람용. 로그인 시 발급되는 진짜 JWT예요.
ATM이 세션을 검증할 때
GET /api/v1/atm/verify/VP-000003
X-Device-Api-Key: ...
응답
{ "risk_level": "DANGER",
"action": "BLOCK" }
체크 주목할 점: 이 팀은 사람 출입증도 진짜로 작동해요 — 비밀번호는 Argon2로 해시 저장하고, 콜센터 전용 API는 role != "agent"면 403으로 막아요. 다른 팀보다 한발 앞서 있어요.

## Slide 10
10 / 13
TRIGGER RULES
위험 등급 하나가 ATM의 운명을 결정해요
✅ 위험 등급 SAFE (0~29점)
🔓 ATM 상태 ALLOW → 정상 출금 가능
⚠ 위험 등급 CAUTION (30~69점)
🔐 ATM 상태 VERIFY → 출금 차단, 추가 확인 필요
🚨 위험 등급 DANGER (70~100점)
⚡ ATM 상태 BLOCK → 완전 차단 + 콜센터 대기(3초 폴링)
🎧 콜센터 상담원의 최종 판단
RELEASED(정상)→해제 / MAINTAINED(보이스피싱)→계속 차단
체크 주목할 점: 시스템은 스스로 마지막 줄을 풀 수 없어요 — 오직 사람(콜센터 상담원)만 RELEASED를 누를 수 있습니다. 이것이 이 프로젝트의 핵심 안전장치예요.

## Slide 11
11 / 13
MOCK ↔ 실기기
스턴트 대역 배우 — 그런데 이미 실제 배우도 있어요
대본(백엔드 코드)은 '누가' 연기하는지 몰라요 — 정해진 4개 동작만 똑같이 해내면 됩니다.
모두가 지키는 4개의 동작
체크 get_device_status()
체크 set_actuator_state()
체크 read_sensor_value()
체크 get_all_statuses()
다른 팀들은 아직 hardware_provider.py가 없지만, 이 팀은 이미 실제 배우(gpiozero 기반)까지 캐스팅을 마쳤어요 — 다만 GPIO 핀 번호는 기구물 조립 후에 확정할 예정이라 임시값이에요.
지금 상태 스냅샷 (정직 버전)
위험 판정 · JWT 인증
진짜 작동 중
HardwareDeviceProvider
코드 이미 존재
GPIO 핀 번호
임시값(조립 후 확정)
QR→백엔드 전송(vision/)
로컬 테스트 도구뿐
DB · Frontend
진짜 작동 중

## Slide 12
12 / 13
다음 미션
여러분이 이어받을 4가지 과제
A
GPIO 확정 및 실배선
기구물 조립 후 서보 게이트·밀대 핀 번호를 확정하고 pi/.env에 반영합니다.
docs/백엔드-라즈베리파이5-연동-인터페이스-가이드.md
B
QR 유효시간 만료(OF-02)
지금은 QR에 유효시간 개념이 없어요 — 세션 만료 로직을 추가합니다.
docs/데이터-연동-규격.md
C
위험 키워드 범주 확장
7개 범주 외에 새로운 보이스피싱 패턴을 추가해 탐지율을 높입니다.
backend/analysis/keywords.py
D
클라우드 배포
이 팀은 Render/Vercel이 아니라 Cafe24 Ubuntu VPS + systemd로 배포할 계획이에요.
docs/스마트금융보안ATM-실행-가이드.md
체크 주목할 점: 새 AI 채팅을 열 때마다 이 팀의 문서 6개 중 관련 문서부터 붙여넣으세요 — 다음 슬라이드에 문서 지도가 있어요.

## Slide 13
13 / 13
다음 행선지
막히면, 여기부터
문서 | 언제 보나요
데이터-연동-규격.md | API·QR·DB 규격을 정확한 JSON과 함께 확인할 때
백엔드-라즈베리파이5-연동-인터페이스-가이드.md | 백엔드·라즈베리파이 담당이 계약을 맞출 때
윈도우-개발-핸드북.md | 개발 환경 설치·실행 문제가 생겼을 때
스마트금융보안ATM-실행-가이드.md | 전체 시스템을 처음부터 실행해볼 때
전시회-시연-매뉴얼.md | 전시·발표 시연을 준비할 때
오늘 확인한 것 — 5개 부품, 하나의 대화 규칙(REST + JSON), 그리고 시스템이 아닌 사람이 최종 결정하는 안전장치. 이제 코드를 열어보세요.
🖥
🧠
📓
👁
⚡